|  | Приложение к постановлению Администрации Савинского сельского поселения от 23.03.2015 года №108 |
| --- | --- |

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов Савинского сельского поселения

| № п/п | Средство пожаротушения | Количество (штук) |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Огнетушитель Лом Багор Ведро Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючих материалов) Лопата штыковая Лопата совковая Вилы Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб. м. Ящик с песком Топор | 1 (один)* 1 (один) 1 (один) 1-2 (одно - два)** 1 (один)*** 1 (один) 1 (один) 1 (один)**** 1 (один) 1 (один) 1 (один) |

Примечание:

*          Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина). При выборе огнетушителя следует учитывать климатические условия. При тушении пожара класса А огнетушители должны иметь заряды – порошок АВС(Е). Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров. Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель приобретается собственниками жилых домов: 1 огнетушитель на 5 домов.

**        Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома.

***      Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючих материалов) рекомендуется хранить в металлическом футляре с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать. Размер полотна должен быть не менее 1х 1 м и предназначаться для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха.

****    Вилы должны иметься в хозяйстве, где имеются запасы грубых

кормов (сено, солома).

- При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах – не должно препятствовать эвакуации людей.

- Бочки для хранения воды должны иметь объем 0.2 куб. м. и комплектоваться ведрами.

- Ящики с песком должны иметь объем 0.5 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключить попадание осадков.

- Использование первичных средств пожаротушения, не связанное с тушением пожара, запрещается.