## Приложение №1

к Положению

о требованиях, предъявляемых

к архитектурно-дизайнерскому

решению временных объектов

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Приблизительный внешний вид

Рисунок не приводится.

| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | не более 4000 x 2000 x 2400 мм |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и профильной трубы различного сечения |  |  |
| Стены | сэндвич-панели, композитные панели с различной текстурной и фактурной поверхностью | RAL 8019 | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Окна |  | из витринного стекла, простого или тонированного |  |
| Дверь | глухая или остекленная | RAL 9004 |  |
| Крыша |  | RAL 8019 | не допускается применение шиферной кровли |
| Рекламно- информационное оформление | размещается на рекламном фризе |  | не используется на главных фасадах |
| Декоративные элементы (фасад) | панели по переднему и двум боковым фасадам | RAL 9010 |  |
| Декоративные элементы (фриз) |  | RAL 9004 |  |

Примечание: Предусмотреть использование современных сертифицированных (в том числе в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.

## Приложение №2

к Положению

о требованиях, предъявляемых

к архитектурно-дизайнерскому

решению временных объектов

АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВРЕМЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ ОВОЩАМИ,

ФРУКТАМИ И БАХЧЕВЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Приблизительный внешний вид

| Наименование | Требования | Рекомендуемая окраска | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | 3000 x 3000 x 2320 мм |  |  |
| Каркас | элементы каркаса выполнены из стального профиля и (или) профильной трубы | RAL 8019 |  |
| Стены | обрешетка из негорючих материалов с окраской под дерево (допускается 3D сетка зеленого цвета) | RAL 8024 | не допускается применение кирпича, блоков, бетона, сайдинга |
| Навес | наклонный из металлочерепицы | RAL 8024 | не допускается применение рулонной и шиферной кровли |
| Информационное оформление | с внутренней стороны у торгового места продавца |  |  |

Примечание.

Предусмотреть использование современных сертифицированных (в том числе в части пожаробезопасности) материалов, имеющих качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющих своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации.